## Slide 1: Primjer Cijevni reaktor – usporedba modela
Konverzija u cijevnom reaktoru uz reakciju prvog reda. Usporedba pojedinih modela: Idealni cijevni reaktor, model uz laminarno strujanje, disperzijski model. Usporedba s PKR reaktorom.
Zadana je reakcija prvog reda
koja se vodi izotermno i stacionarno u cijevnom, odnosno PKR reaktoru. Potrebno je izračunati izlazne konverzije iz reaktora uz pretpostavku različitih modela cijevnog reaktora te u PKR reaktoru. Poznati su ulazni podaci o reaktoru, odnosno reakciji:
Ulazna koncentracija reaktanta A, = 3 mol dm–3
Specifična brzina, k = 0,5 min–1
Dužina reaktora, L = 0,6 m
Volumen reaktora, V = 10 dm3
Srednja brzina strujanja, us = 3 m min–1
Pecletova značajka, Pe = 7

## Slide 2
Idealni cijevni reaktor - najjednostavniji slučaj:
Rješenje
Odnosno:
CA,i= 0,606 mol dm–3

## Slide 3
Model uz laminarno strujanje
- izračunati srednju izlaznu koncentraciju, odnosno konverziju,
*
gdje je rz = r/R. Polumjer reaktora, R, računa se iz volumena i dužine, tj.,
Brzina, u(rz), računa se kao funkcija polumjera
i uvrštava u izraz *
Integral je potrebno riješiti numerički, npr. Simpsonovim algoritmom. Kao rezultat se dobiva; CA,s= 0,866 mol dm–3

## Slide 4
Disperzijski model
Bilanca množine tvari uz disperzijski model i reakciju prvog reda je
Analitičko rješenje uz rubne uvjete:
CA,s= 0,763 mol dm–3

## Slide 5
PKR reaktor
Za reakciju prvog reda izlazna koncentracija može se izračunati prema izrazu
gdje se volumna brzina uzima kao za cijevni reaktor, pa se računa prema
dm3 min–1
Izlazna koncentracija uz prostorno vrijeme isto kao u cijevnom reaktoru,  = V/v0 = 2 min,
iznosi: CA,i= 1,154 mol dm–3

## Slide 6: Usporedba rezultata za CR prema modelu idealnog strujanja (1), disperzijskom modelu (2) te laminarnom modelu (3) s modelom PKR reaktora (4)
- najmanju izlaznu koncentraciju daje idealni cijevni reaktor, zatim da se koncentracije izračunate prema laminarnom i disperzijskom modelu malo razlikuju, ali su veće od od onih prema modelu idealnog strujanja, dok je u PKR reaktoru izlazna koncentracija najveća.
- laminarni, odnosno disperzijski model izvedeni su uz pretpostavku da postoji određeni iznos miješanja (barem formalni!) u aksijalnom smjeru, pa je za očekivati da će njihove karakteristike biti između dva granična slučaja - idealnog strujanja, odnosno idealnog miješanja.